Обобщенные характеристики застройки

населенного пункта г.Енисейска

| Тип зданий по MMSK - 86 | Модель города |
| --- | --- |
|  | Доля | Высота, м |
| А | 0 | 0 |
| Б | 0,012 | 6/9/15 |
| В | 0,007 | 15 |
| С7 | 0 | 0 |

В графе «доля» указывается отношение жилой площади в зданиях данного типа к суммарной жилой площади населенного пункта.

Типы зданий приняты в соответствии с международной шкалой сейсмической интенсивности MMSK – 86:

- А – здания со стенами из местных строительных материалов (глинобитные, саманные, из рваного камня на глиняном растворе);

- Б – здания из кирпича, крупных блоков, тесанного камня на цементном растворе;

- В – здания железобетонные, каркасные, крупнопанельные и армированные крупноблочные дома;

- С – здания всех видов с антисейсмическими мероприятиями (С7, С8, С9 – здания сейсмостойкостью соответственно 7,8,9 балов)