Инв. № 17/18135

Экз. № 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

МК№ 28-2020-ОКВЭФ от 05.10.20

Шифр: 1235-20.01

Заказчик:                         Администрация г. Енисейска

| Наименование объекта: | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей |
| --- | --- |

Том I

Положение проекта планировки

Утверждаемая часть

| Главный градостроитель |  | Т.П. Лисиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | А.С. Попова |

г. Красноярск, 2020 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования:

Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления

-начальник мастерской градостроительного проектирования	                     А.С. Пагурец

Заместитель начальника по организации 	                    Л.Г. Устинова                            разработки градостроительной документации

Архитектурная часть:

Архитектор-градостроитель 1 категории

архитектурного отдела	 	                  М.М. Мамаева

Экономическая часть:

Ведущий экономист градостроительства

экономического отдела	               	Е.С. Справцева

Инженерная подготовка:

Эксперт-планировщик градостроительства

отдела планировки территории		 			                         Н.Г. Царёва

Инженерные сети:

ведущий специалист инженерного

обеспечения								                       Е.В. Шишкина

Транспортная инфраструктура:

ведущий специалист транспортного

развития территории отдела транспортного

развития территории							         А.Г. Мельников

Мероприятия по охране окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства

отдела экологии	                      Л.В. Шляхова

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный градостроитель транспортного

развития территории	            	Л.М. Резвых

Эксперт градостроительства					                       А.А. Солдаев

Состав проекта:

А. Графические материалы, 2 экз;

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Разбивочный чертёж красных линий | 1:2000 | 1 | 17/18123 |
| 2 | Чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры | 1:2000 | 2 | 17/18124 |
| 3 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:2000 | 3 | 17/18125 |
| Обосновывающая часть |
| 4 | Карта планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | 1:5000 | 4 | 17/18126 |
| 5 | Опорная схема. Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:2000 | 5 | 17/18127 |
| 6 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 | 6 | 17/18128 |
| 7 | Схема очередности планируемого развития территории | 1:2000 | 7 | 17/18129 |
| 8 | Схема планировочных решений. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 | 8 | 17/18130 |
| 9 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и защиты территории | 1:2000 | 9 | 17/18131 |
| 10 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Объекты инженерной инфраструктуры: Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Связь. Объекты инженерной инфраструктуры: Водоснабжение и водоотведение. | 1:2000 | 10 | 17/18132 |
| 11 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 1:2000 | 11 | 17/18133 |
| 12 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | 1:2000 | 12 | 17/18134 |

Б. Текстовые материалы, 2 экз.:

Том I. Утверждаемая часть. Положение проекта планировки    			 Инв.№ 17/18135

Том II. Обосновывающая часть. Материалы по обоснованию проекта планировки

Инв. № 17/18136

А. Проект межевания, 2 экз;

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Чертёж межевания территории | 1:2000 | 1 | 17/18137 |
| Обосновывающая часть |
| 2 | Чертёж межевания территории Обосновывающая часть | 1:2000 | 1 | 17/18138 |

Б. Текстовые материалы, 2 экз.:

Том III. Утверждаемая часть. Положения проекта межевания.         		Инв. № 17/18139

Том IV. Обосновывающая часть. Проект межевания территории.	 		Инв. № 17/18140

Том V. Инженерно-геодезические изыскания (топография)	            	Инв. № 17/18141

В. Электронная версия, 2,3 экз.:

СД-диск – материалы формата JPEG, Microsoft Word,

MID/MIF, DWG.       	  	        Инв. № 1486-д

Содержание

Введение	7

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	7

I . Описание, цели разработки документации по планировке территории	8

1. 1. Плотность и параметры застройки территории	8

2. Характеристики линейных объектов (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)	8

3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	12

###### Введение

Проект выполнен по заказу Администрации города Енисейска Красноярского края на основании муниципального контракта от 05.10.2020г. № 28-2020-ОКвЭФ и Постановления администрации города Енисейска от 20.08.2020 № 208-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта. «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул. Бабкина до ул. Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей»».

Целью разработки документации по планировке территории является:

- определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

- установление местоположения границ земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

- определение границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

- установление красных линий;

Проект планировки выполнить в соответствии с требованиями:

Документацию по планировке выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ (с изменениями на 15 октября 2020 года);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 24 апреля 2020 года);

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 15 октября 2020 года);

- Генеральный план города Енисейска;

- Правила землепользования и застройки города Енисейска;

- Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г №20» (с изменениями на 19 июня 2019 года);

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменениями на 26 августа 2020 года);

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- местные нормативы градостроительного проектирования города Енисейска;

- иные действующие законы, регламенты, нормы, правила, стандарты.

###### ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

###### 1. Описание, цели разработки документации по планировке территории

Территория проектирования расположена в границах жилой застройки ул. Ульяны Громовой от ул.Бабкина до ул. Дударева, от ул. Дударева до ул. Пролетарская, граничит с южной стороны с территориями объектов больничного комплекса, с северной стороны с территориями жилой застройки, здания спального корпуса и с территорией не разграниченной собственности.

Линейный объект - улица местного значения транспортно-пешеходная.

Расчетные параметры улицы следует принять в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны, существующей ситуации (наличие ЛЭП 10 кВ., канала условно чистых вод).

Протяженность (ориентировочно) – 0,81 км.

Предусмотреть размещение пешеходных тротуаров, в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Пересечение (примыкания) с дорогами и улицами предусмотреть в одном уровне.

Пешеходные переходы предусмотреть в уровне проезжей части.

Предусмотреть устройство боковых съездов для обслуживания прилегающей территории.

Цель разработки документации по планировке территории:

Для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

- установление красных линий;

- определение границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

установление местоположения границ земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

- определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

###### 1. 1. Плотность и параметры застройки территории

Территория в границах проектирования – 3,0256 га.

Вычислить плотность и параметры застройки не предоставляется возможным, в связи с тем, что объекты капитального строительства настоящим проектом к размещению не предусматриваются.

###### 2. Характеристики линейных объектов (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)

# Таблица 2.1. Характеристики линейных объектов (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)

| № границы зон планируемого размещения линейных объектов | Назначение ОКС | Площадь объекта, га | Параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Значение ОКС (Ф-федерального, Р-регионального, М-местного) | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Этапы | Виды работ |
| 1 | ул. Громовой | 3,026 | Улица местного значения, протяженность 0,80 км, интенсивность движения 300 физ. ед./час, площадь проезжей части 0,611 га | М | I | С |
| 1 | Автостоянка |  | Мощность (вместимость) 80 машино-мест, площадь проезжей части 0,287 га | М | I | С |

Проектом, на рассматриваемой территории, не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального значения.

# Таблица 2.2 Характеристика зон размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение | Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Территориальная зона | Зоны с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Улично-дорожная сеть | ул. Громовой | г. Енисейск | Длина 0,80 км | - | - | строительство |
|  |  | автостоянка | г. Енисейск | Вместимость 80 машино-мест | - | - | строительство |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Водоснабжение | проектируемый водопровод В1 | г. Енисейск | 1029,0м | - | Размер зоны с особыми условиями использования территорий (охранная зона) устанавливается на последующих стадиях проектирования | строительство |
|  |  | существующий водопровод В1 |  | 214,0м | - | Размер зоны с особыми условиями использования территорий (охранная зона) устанавливается на последующих стадиях проектирования | ликвидируемый |
| 2 | Водоотведение | Канализационный коллектор К1 | г. Енисейск | 1235,0м | - | Размер зоны с особыми условиями использования территорий (охранная зона) устанавливается на последующих стадиях проектирования | строительство |
| 3 | Энергоснабжение | существующая ВЛ 10кВ | г. Енисейск | 276,0м | - | Размер зоны с особыми условиями использования территорий (охранная зона) устанавливается на последующих стадиях проектирования | ликвидируемый |
|  |  | проектируемая ВЛ 10кВ |  | 487,0м | - | Размер зоны с особыми условиями использования территорий (охранная зона) устанавливается на последующих стадиях проектирования | строительство |
| 4 | Теплоснабжение | теплотрасса | г. Енисейск | 105,00 |  | Размер зоны с особыми условиями использования территорий (охранная зона) устанавливается на последующих стадиях проектирования | Реконструкция |

###### 3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| От водопровода: № точки Система координат 167 Координата Х Координата Y 1 903290,6 57592,94 2 903289,1 57615,02 3 903289,4 57618 4 903282,9 57659,46 5 903282,9 57659,56 6 903265,5 57755,66 7 903265,4 57756,15 8 903238 57852,43 9 903237,9 57852,5 10 903237,9 57852,74 11 903237,8 57853 12 903237,7 57853,26 13 903237,7 57853,26 14 903233,2 57862,66 15 903233,2 57862,76 16 903197,7 57942,69 17 903197,1 57944,25 18 903195,6 57943,85 19 903189,3 57957,2 20 903184,1 57977,1 21 903184 57978,87 22 903182,4 57985,06 23 903181,6 57987,34 24 903179,1 57995,19 25 903174,2 58013,69 26 903171,6 58024,18 27 903168,9 58034,11 28 903167,9 58038,04 29 903166,8 58042,17 30 903166,1 58044,6 31 903164,2 58050,99 32 903163,8 58053,08 33 903158,1 58072,34 34 903152,1 58094,74 35 903150,4 58100,98 36 903145,2 58119,91 37 903137,3 58150,18 38 903134,7 58158,31 39 903134,4 58159,8 40 903132,3 58166,97 41 903131,8 58169,07 42 903130,9 58172,86 43 903129,4 58178,2 44 903126,6 58188,39 45 903125,9 58190,05 46 903121 58207,56 47 903121 58207,63 48 903119,5 58212,77 49 903117,7 58220,6 50 903116,7 58224,49 51 903115,2 58229,77 52 903114,6 58232,06 53 903112,7 58239,08 54 903110,5 58246,83 55 903104,8 58269,65 56 903097,5 58295,74 57 903093,3 58312,61 58 903091,7 58318,76 59 903081,8 58317,11 60 903103,5 58236,11 61 903182,2 57955,6 62 903182,3 57955,21 63 903188,4 57939,03 64 903188,4 57939 65 903188,5 57938,76 66 903188,5 57938,74 67 903224 57858,72 68 903224,1 57858,6 69 903224,1 57858,5 70 903228,4 57849,37 71 903255,7 57753,64 72 903273 57657,85 73 903291,1 57543,36 74 903291,3 57542,51 75 903291,7 57541,72 76 903292,2 57541,01 77 903292,8 57540,39 78 903293,5 57539,88 79 903294,3 57539,5 80 903295,1 57539,27 81 903296 57539,18 82 903296,8 57539,25 83 903297,7 57539,46 84 903298,5 57539,82 85 903299,2 57540,3 86 903299,8 57540,91 87 903300,3 57541,61 88 903300,7 57542,33 89 903299,6 57547,72 1 903290,6 57592,94 От канализации № точки Система координат 167 Координата Х Координата Y 1 903187,9 57957,21 2 903090,3 58308,93 3 903094 58309,91 4 903092,6 58315,74 5 903085,8 58313,97 6 903085,3 58313,81 7 903084,9 58313,59 8 903084,6 58313,3 9 903084,2 58312,95 10 903084 58312,56 11 903083,8 58312,13 12 903083,6 58311,67 13 903083,6 58311,2 14 903083,6 58310,73 15 903083,7 58310,26 16 903182 57956,22 17 903182 57955,8 18 903182,2 57955,38 19 903190 57936,49 20 903190,1 57936,42 21 903228,8 57849,57 22 903229,7 57846,66 23 903256 57753,85 24 903263,4 57713,05 25 903273,7 57656,66 26 903281,8 57605,17 27 903292,8 57533,76 28 903298,7 57534,9 29 903287,7 57606,09 30 903279,6 57657,62 31 903279,6 57657,69 32 903269,3 57714,12 33 903261,9 57755,06 34 903261,8 57755,35 35 903235,5 57848,35 36 903235,4 57848,44 37 903234,4 57851,55 38 903234,4 57851,66 39 903234,3 57851,86 40 903195,6 57938,83 41 903181,9 57937,34 42 903176,7 57935,87 43 903179,1 57930,3 44 903181 57930,86 45 903215,1 57855,35 46 903221,7 57836,25 47 903229,3 57811,06 48 903229,3 57810,99 49 903245,6 57750,89 50 903266,7 57636,64 51 903281,4 57541,07 52 903281,4 57540,98 53 903283,1 57532,28 54 903289 57533,08 55 903287,3 57542,03 56 903272,6 57637,59 57 903272,6 57637,67 58 903251,5 57752,1 59 903251,5 57752,35 60 903235,1 57812,62 61 903235,1 57812,64 62 903235 57812,71 63 903227,4 57838,04 64 903227,4 57838,15 65 903227,4 57838,17 66 903220,7 57857,4 67 903220,7 57857,46 68 903220,6 57857,69 69 903185,4 57935,68 70 903185,2 57936,1 71 903184,9 57936,47 72 903184,6 57936,79 73 903184,2 57937,06 74 903183,8 57937,26 75 903183,3 57937,39 76 903182,8 57937,44 77 903182,4 57937,43 1 903187,9 57957,21 | От водопровода 2 № точки Система координат 167 Координата Х Координата Y 1 903267,5 57656,66 2 903244,4 57753,18 3 903244,2 57753,99 4 903243,8 57754,75 5 903243,2 57755,42 6 903242,6 57755,99 7 903241,9 57756,45 8 903241,1 57756,78 9 903240,9 57756,82 10 903242,2 57752,48 11 903238,8 57751,71 12 903263,4 57635,6 13 903261,5 57635,13 14 903274,2 57560,11 15 903277,2 57546,91 16 903280,6 57532,12 17 903280,9 57531,69 18 903282,7 57532,23 19 903290,1 57533,23 20 903291,6 57533,51 21 903287,8 57539,45 22 903271 57639,42 23 903270,9 57639,56 24 903267,5 57656,5 1 903267,5 57656,66 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства: № точки Система координат 167 Координата Х Координата Y 1 903290,6 57592,94 2 903289,1 57615,02 3 903291,5 57637,98 4 903288,4 57671,59 5 903281 57720,56 6 903276,2 57752,23 7 903276,2 57752,47 8 903275,9 57753,58 9 903244,9 57857,72 10 903244,7 57858,29 11 903244,4 57858,96 12 903233,7 57882,82 13 903224,9 57902,53 14 903226,6 57903,06 15 903226,6 57903,08 16 903227,2 57903,31 17 903227,8 57903,58 18 903228,4 57903,89 19 903228,9 57904,23 20 903229,5 57904,62 21 903230 57905,03 22 903230,5 57905,48 23 903230,9 57905,96 24 903231,3 57906,46 25 903231,7 57906,99 26 903232 57907,55 27 903232,4 57908,13 28 903232,6 57908,72 29 903232,9 57909,34 30 903233 57909,96 31 903233,2 57910,6 32 903233,3 57911,24 33 903233,3 57911,39 34 903233,4 57911,42 35 903233,9 57911,84 36 903234,3 57912,28 37 903234,8 57912,76 38 903235,2 57913,27 39 903235,6 57913,8 40 903235,9 57914,35 41 903236,2 57914,93 42 903236,5 57915,53 43 903236,7 57916,14 44 903236,9 57916,77 45 903237,1 57917,4 46 903237,2 57918,05 47 903237,3 57918,7 48 903237,3 57919,35 49 903237,3 57920,01 50 903237,2 57920,66 51 903237,1 57921,31 52 903236,9 57921,94 53 903236,8 57922,26 54 903232,5 57936,59 55 903232,4 57936,91 56 903232,2 57937,52 57 903231,9 57938,12 58 903231,6 57938,69 59 903231,2 57939,25 60 903230,9 57939,78 61 903230,4 57940,29 62 903230 57940,76 63 903229,5 57941,21 64 903229 57941,63 65 903228,5 57942,01 66 903227,9 57942,35 67 903227,3 57942,66 68 903226,8 57942,93 69 903226,1 57943,16 70 903225,5 57943,35 71 903224,9 57943,5 72 903224,2 57943,61 73 903223,6 57943,67 74 903222,9 57943,69 75 903222,3 57943,67 76 903221,6 57943,61 77 903221 57943,5 78 903220,3 57943,35 79 903220 57943,26 80 903211,1 57940,57 81 903210,8 57940,47 82 903210,2 57940,23 83 903209,6 57939,96 84 903209 57939,66 85 903208,5 57939,31 86 903207,9 57938,93 87 903207,4 57938,51 88 903207 57938,07 89 903206,5 57937,59 90 903206,1 57937,08 91 903205,7 57936,55 92 903205,4 57936 93 903205,1 57935,42 94 903204,8 57934,82 95 903204,6 57934,21 96 903204,4 57933,58 97 903204,2 57932,95 98 903204,1 57932,3 99 903204,1 57931,65 100 903204 57931 101 903204,1 57930,34 102 903204,1 57929,69 103 903204,2 57929,04 104 903204,4 57928,41 105 903204,5 57928,09 106 903207,1 57919,49 107 903196,4 57915,73 108 903191,6 57914,28 109 903190,4 57918,74 110 903190,2 57919,22 111 903190 57919,83 112 903189,7 57920,43 113 903189,4 57921 114 903189,1 57921,56 115 903188,7 57922,09 116 903188,3 57922,6 117 903188,1 57922,8 118 903188,2 57923,44 119 903188,2 57924,09 120 903188,3 57924,74 121 903188,2 57925,4 122 903188,2 57926,05 123 903188,1 57926,69 124 903187,9 57927,33 125 903187,9 57927,47 126 903186,1 57933,59 127 903185,6 57935,22 128 903184,8 57936,75 129 903183,8 57938,12 130 903182,5 57939,29 131 903181,1 57940,22 132 903179,5 57940,9 133 903177,8 57941,29 134 903176,1 57941,39 135 903174,4 57941,2 136 903174,4 57941,2 137 903173,8 57941,06 138 903173,8 57941,05 139 903173,5 57940,98 140 903175,9 57937,78 141 903194,5 57894,25 142 903202,4 57896,66 143 903202,7 57896,76 144 903202,8 57896,8 145 903205,2 57897,64 146 903215,5 57874,65 147 903225,9 57851,38 148 903256,5 57748,54 149 903261,2 57717,56 150 903269,5 57663,13 151 903278,1 57606,68 152 903280,5 57590,85 153 903280,1 57589,71 154 903279,8 57588,53 155 903279,7 57587,14 156 903279,7 57585,74 157 903280 57584,36 158 903284,1 57567,8 159 903284,1 57567,72 160 903292,6 57533,72 161 903302 57535,53 162 903299,6 57547,72 1 903290,6 57592,94 |
| --- | --- |

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

МК№28-2020-ОКВЭФ от 05.10.20

Шифр: 1235-20.01

Заказчик:                 Администрация г. Енисейска

| Наименование объекта: | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей |
| --- | --- |

Том I

Положение проекта планировки

Утверждаемая часть

г. Красноярск, 2020 г.