кра

Инв. №  17/18140

Экз. № 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

МК№ 28-2020-ОКВЭФ от 05.10.20

Шифр: 1235-20.01

Заказчик: Администрация г. Енисейска

| Наименование объекта: | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей |  |
| --- | --- | --- |

Том IV

Положение проекта межевания

Утверждаемая часть

| Главный градостроитель |  | Т.П. Лисиенко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | А.С. Попова |

г. Красноярск, 2020 г.

проектирования:

Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления

-начальник мастерской градостроительного проектирования	                     А.С. Пагурец

Заместитель начальника по организации 	                    Л.Г. Устинова                            разработки градостроительной документации

Архитектурная часть:

Архитектор-градостроитель 1 категории

архитектурного отдела	 	                  М.М. Мамаева

Экономическая часть:

Ведущий экономист градостроительства

экономического отдела	               	Е.С. Справцева

Инженерная подготовка:

Эксперт-планировщик градостроительства

отдела планировки территории		 			                         Н.Г. Царёва

Инженерные сети:

ведущий специалист инженерного

обеспечения								                       Е.В. Шишкина

Транспортная инфраструктура:

ведущий специалист транспортного

развития территории отдела транспортного

развития территории							      	         А.Г. Мельников

Мероприятия по охране окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства

отдела экологии	                      Л.В. Шляхова

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный градостроитель транспортного

развития территории	            	Л.М. Резвых

Эксперт градостроительства					                       А.А. Солдаев

Состав проекта:

А. Графические материалы, 2 экз;

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Разбивочный чертёж красных линий | 1:2000 | 1 | 17/18123 |
| 2 | Чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры | 1:2000 | 2 | 17/18124 |
| 3 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:2000 | 3 | 17/18125 |
| Обосновывающая часть |
| 4 | Карта планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | 1:5000 | 4 | 17/18126 |
| 5 | Опорная схема. Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:2000 | 5 | 17/18127 |
| 6 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 | 6 | 17/18128 |
| 7 | Схема очередности планируемого развития территории | 1:2000 | 7 | 17/18129 |
| 8 | Схема планировочных решений. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 | 8 | 17/18130 |
| 9 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и защиты территории | 1:2000 | 9 | 17/18131 |
| 10 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Объекты инженерной инфраструктуры: Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Связь. Объекты инженерной инфраструктуры: Водоснабжение и водоотведение. | 1:2000 | 10 | 17/18132 |
| 11 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 1:2000 | 11 | 17/18133 |
| 12 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | 1:2000 | 12 | 17/18134 |

Б. Текстовые материалы, 2 экз.:

Том I. Утверждаемая часть. Положения проекта планировки    			     	Инв.№ 17/18135

Том II. Обосновывающая часть. Материалы по обоснованию проекта планировки

Инв. № 17/18136

А. Проект межевания, 2 экз;

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Чертёж межевания территории | 1:2000 | 1 | 17/18137 |
| Обосновывающая часть |
| 2 | Чертёж межевания территории Обосновывающая часть | 1:2000 | 1 | 17/18138 |

Б. Текстовые материалы, 2 экз.:

Том III. Утверждаемая часть. Положения проекта межевания.         		Инв. № 17/18139

Том IV. Обосновывающая часть. Проект межевания территории.	 			Инв. № 17/18140

Том V. Инженерно-геодезические изыскания (топография)	            	Инв. № 17/18141

В. Электронная версия, 2,3 экз.:

СД-диск – материалы формата JPEG, Microsoft Word,

MID/MIF, DWG.       	  	          Инв. № 1486-д

Содержание

Введение	7

1. Положение рассматриваемой территории в плане города Енисейска. Анализ действующей документации применительно к рассматриваемой территории	8

2 Принципы подготовки проекта межевания территории	13

3 Характеристика образуемых и изменяемых земельных участков	13

Приложение 1 – Техническое задание	17

# Введение

Проект выполнен по заказу Администрации города Енисейска Красноярского края на основании муниципального контракта от 05.10.2020г. № 28-2020-ОКвЭФ и Постановления администрации города Енисейска от 20.08.2020 № 208-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта. «Реконструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей»».

Целью разработки документации по планировке территории является:

- определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

- установление местоположения границ земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

- определение границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная;

- установление красных линий;

Проект планировки выполнить в соответствии с требованиями:

Документацию по планировке выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Генеральный план города Енисейска;

- Правила землепользования и застройки города Енисейска;

- Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г №20»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- местные нормативы градостроительного проектирования города Енисейска;

- иные действующие законы, регламенты, нормы, правила, стандарты.

### 1. Положение рассматриваемой территории в плане города Енисейска. Анализ действующей документации применительно к рассматриваемой территории

Территория расположена в западной части г. Енисейска, и ограничена: с запада - ул. Пролетарская, с востока - ул. Бабкина. От улицы Бабкина до ул. Дударева территория ограничена с северной и южной сторон жилой застройкой, расположенной по улице Татьяны Громовой.

Площадь в границах проектирования составляет 3,0256 га.

Рисунок 1 – Положение рассматриваемой территории в структуре города

Утвержденным генеральным планом городского округа город Енисейск на рассматриваемой территории размещение объектов местного значения не предусмотрено.

По данным Схемы территориального планирования Красноярского края на рассматриваемой территории размещение объектов регионального значения не предусмотрено.

Действующими документами территориального планирования РФ строительство объектов федерального значения на рассматриваемой территории не предусмотрено.

В рассматриваемых границах проектирования к строительству объекты не предусмотрены. Проектные решения сохраняют использование территории как территории автомобильного транспорта.

Согласно проекту внесения изменений, в правила землепользования и застройки городского округа город Енисейск (в настоящее время проект находится на стадии утверждения), в границах рассматриваемой территории расположена: зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) и территория улично-дорожной сети (Т.2).

Рисунок 2 – Карта градостроительного зонирования территории городского

округа город Енисейск. Фрагмент.

Анализ земельных участков, стоящих на кадастровом учёте и находящиеся в границе рассматриваемой территории представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете и расположенных в границах рассматриваемой территории

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | Площадь ЗУ, м2. | Адрес | Разрешенное использование (по документу) | Собственность | Правообладатель (правообладатели) | Вид права | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:47:0010244:133 | 2078 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 17/2 | для размещения открытой автостоянки у поликлиники | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 2 | Часть 24:47:0010244:21 | 3500 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Громовой, 32 | для строительства жилого дома | н.д. | н.д. | № 24-24-09/001/2007-045 от 15.01.2007 (Собственность) | - |
| 3 | Часть 24:47:0010244:337 | 370 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 17/1 | Для размещения объектов здравоохранения | н.д. | н.д. | № 24:47:0010244:337-24/110/2017-1 от 23.10.17 (Собственность) | - |
| 4 | Часть 24:47:0010244:128 | 2203 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 38 | Под иными объектами специального назначения | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 5 | 24:47:0000000:5825 | 1236 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 17А | Коммунальное обслуживание. Сети теплоснабжения. | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 6 | 24:47:0010254:15 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 7 | 24:47:0010267:14 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 8 | 24:47:0010254:14 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 9 | 24:47:0010254:16 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 10 | 24:47:0010269:183 | 6 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 11 | 24:47:0010267:11 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 12 | 24:47:0010267:12 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 13 | 24:47:0010267:13 | 1 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 14 | 24:47:0010244:64 | 4 | Красноярский край, г. Енисейск | - | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 15 | Часть 24:47:0000000:5844 | 18711 | Красноярский край, г. Енисейск | Для размещения коммунальных, складских объектов | н.д. | н.д. | н.д. | Данные отсутствуют |
| 16 | 24:47:0000000:3695 | 7824 | Красноярский край, г. Енисейск, улица Ульяны Громовой | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | муниципальная | н.д. | № 24:47:0000000:3695-24/009/2017-1 от 03.02.2017 (Собственность) | н.д. |
| 17 | Часть 24:47:0000000:3696 | 39863 | Красноярский край, г. Енисейск, улица Худзинского | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | муниципальная | н.д. | № 24:47:0000000:3696-24/122/2018-1 от 28.08.2018 (Собственность) | н.д. |
| 18 | Часть 24:47:0000000:3697 | 36877 | Красноярский край, г. Енисейск, ул. Дударева | Для общего пользования (уличная сеть) | муниципальная | н.д. | № 24:47:0000000:3697-24/009/2017-1 от 17.02.2017 (Собственность) | н.д. |
| Примечание: информация представлена по данным публичной кадастровой карты, выписки из ЕГРН об объекте недвижимости |

### 2 Принципы подготовки проекта межевания территории

Для проекта межевания Градостроительным кодексом РФ статьёй 43, установлено следующее:

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

2. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

4. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В составе проекта выполнен чертеж межевания территории, на котором отображены:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия;

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;

6) границы зон действия публичных сервитутов.

### 3 Характеристика образуемых и изменяемых земельных участков

Границы территории для размещения объектов установлены с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и правил.

Проектом не предусматривается строительство объектов на рассматриваемой территории.

В таблице 2 приведен перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Таблица 2 - Перечень и сведения о площади образуемых, сохраняемых земельных участков, включая образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Возможные способы их образования вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Условный номер границы зоны планируемого размещения ОКС (ЗУ) | Тип земельного участка | Площадь земельного участка, м² | Вид разрешенного использования | Способы образования* | Кадастровый номер участка, участвующего в формировании ЗУ | Площадь кадастр. Участка ДО, м2 | Площадь части участка, участвующего в формировании ЗУ, м2 | Участки под территории общего пользования (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образуемый | 7538 | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); площадки для занятий спортом (код 5.1.3); оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4); природно-познавательный туризм (код 5.2); туристическое обслуживание (5.2.1); причалы для маломерных судов (5.4) | раздел | 24:47:0010244:21 | 3500 | 1660 | да |
|  |  |  |  |  | 24:47:0010244:128 | 2203 | 221 |  |
|  |  |  |  |  | земли (земельные участки) государственной и (или) муниципальной собственности | - | 5657 |  |
| 2 | Образуемый | 22701 | (территория, на которую не распространяются градостроительные регламенты) | раздел | 24:47:0010244:128 | 2203 | 1473 | да |
|  |  |  |  |  | 24:47:0010244:133 | 2078 | 2078 |  |
|  |  |  |  |  | 24:47:0000000:5825 | 1236 | 1236 |  |
|  |  |  |  |  | 24:47:0010244:337 | 370 | 162 |  |
|  |  |  |  |  | 24:47:0000000:3695 | 7824 | 7824 |  |
|  |  |  |  |  | земли (земельные участки) государственной и (или) муниципальной собственности | - | 8981 |  |
|  |  |  |  |  | 24:47:0000000:3696 | 39863 | 590 |  |
|  |  |  |  |  | 24:47:0000000:3697 | 36877 | 338 |  |
|  |  |  |  |  | 24:47:0000000:5844 | 18711 | 19 |  |
| 3 | сохраняемый | 6 |  | - | 24:47:0010269:183 | 6 | 6 |  |
| 4 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010267:11 | 1 | 1 |  |
| 5 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010267:12 | 1 | 1 |  |
| 6 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010267:13 | 1 | 1 |  |
| 7 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010267:14 | 1 | 1 |  |
| 8 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010254:16 | 1 | 1 |  |
| 9 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010254:14 | 1 | 1 |  |
| 10 | сохраняемый | 1 |  | - | 24:47:0010254:15 | 1 | 1 |  |
| 11 | сохраняемый | 4 |  | - | 24:47:0010244:64 | 4 | 4 |  |

## Приложение 1 – Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул. Бабкина до ул. Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей»

| N п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации города Енисейска от 20.08.2020 № 208-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей»» |
| 2 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Документация по планировке территории: - проект планировки территории (далее - ППТ); - проект межевания территории (далее - ПМТ). |
| 3 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Администрация города Енисейска |
| 4 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурса |
| 5 | Источник финансирования работ | Средства бюджета города Енисейска |
| 6 | Сроки проектирования | Согласно п.4.1 Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ. (Приложение № 2 к Контракту) |
| 7 | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики | Линейный объект - улица местного значения транспортно-пешеходная. Расчетные параметры улицы следует принять в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны, существующей ситуации (наличие ЛЭП 10 кВ., канала условно чистых вод). Протяженность (ориентировочно) – 0,8 км. Уточняется проектом. Предусмотреть размещение пешеходных тротуаров, в составе поперечного профиля улично-дорожной сети. Пересечение (примыкания) с дорогами и улицами предусмотреть в одном уровне. Пешеходные переходы предусмотреть в уровне проезжей части. Предусмотреть устройство боковых съездов для обслуживания прилегающей территории. |
| 8 | Описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории | Территория проектирования расположена в границах жилой застройки ул. Ульяны Громовой от ул.Бабкина до ул. Дударева, от ул. Дударева до ул. Пролетарская, граничит с южной стороны с территориями объектов больничного комплекса, с северной стороны с территориями жилой застройки, здания спального корпуса и с территорией не разграниченной собственности. |
| 9 | Исходные данные | Сбор исходных данных, в том числе инженерно-геодезические изыскания осуществляет Подрядчик в объеме, необходимом для подготовки документации по планировке территории. |
| 10 | Цель разработки документации по планировке территории | Для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная; - установление красных линий; - определение границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная; установление местоположения границ земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта - улица местного значения транспортно-пешеходная; - определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. |
| 11 | Основные требования к составу и содержанию представляемых материалов документации по планировке территории | Разработанная документация по планировке территории по составу и содержанию должна соответствовать требованиям: - Генерального плана города Енисейска; - Правилам землепользования и застройки города Енисейска. ППТ и ПМТ выполнить в соответствии с требованиями: - ст.41,41.1,41.2,42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ; - Постановлению №564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». В рамках подготовки документации по планировке территории Подрядчику обеспечить: - сбор исходных данных, получение технических, условий на присоединение, пересечение, приближение к объектам транспортной и инженерной инфраструктуры; - выполнение инженерных изысканий, в соответствии с заданием (приложение 1 к данному техническому заданию) (см. п. 1 перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утв. постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 г. N402). (В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить топографическую съемку (обновление материалов существующей топосъемки при наличии материалов прошлых лет) масштаба 1:500 с созданием в т.ч. цифровых топографических карт и (или) топографических планов в масштабе 1:500); - получение сведений государственного реестра недвижимости; - получение иных сведений и материалов, необходимость в которых возникнет в процессе выполнения инженерных изысканий и подготовки документации по планировке территории; - представление ППТ и ПМТ на проверку и согласование в администрацию города Енисейска; - подготовку демонстрационных материалов проекта, необходимых для проведения экспозиции и участие представителя Подрядчика с докладом на собрании участников публичных слушаний по рассмотрению ППТ и ПМТ; - доработку материалов ППТ и ПМТ с учетом рекомендаций и замечаний подразделений администрации, эксплуатационных служб города и заинтересованных физических и юридических лиц, внесенных в рамках публичных слушаний. - подготовку утверждаемой части и материалов по обоснованию ППТ и ПМТ, их направление на утверждение в администрацию. |
| 12 | Формы представления материалов проекта, требования к оформлению и комплектации | Представленные Подрядчиком на бумажном носителе материалы проекта, выполненные в цвете, комплектуются в отдельные тома (книги): - том 1 (книга) - Проект планировки территории. Утверждаемая часть; - том 2 (книга)- Проект планировки территории. Материалы по обоснованию; - том 3 (книга) - Проект межевания территории. Утверждаемая часть; - том 4 (книга) - Проект межевания территории. Материалы по обоснованию; - том 5 (книга) – Инженерные изыскания. Каждый том в обязательном порядке должен включать состав проекта, содержание и сквозную нумерацию страниц. Исходные данные, используемые при разработке документации по планировке территории, решение о подготовке документации по планировке территории являются приложением к материалам по обоснованию. Представленные на электронном носителе материалы проекта графической части, выполнить в формате программы Mapinfo или в формате mif/mid; dxf (форматахidf для размещения вГИСОГД), формате jpg, dwg в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Текстовые материалы в формате doc и pdf. Материалы проекта на электронном носителе должны соответствовать материалам на бумажном носителе. Для проведения проверки и согласования, материалы проекта предоставляются в бумажной и электронной форме (формате mif/mid и jpg) doc, в 1 экз. Итоговые материалы проекта представляются в 3 (трех) экземплярах (в том числе 1 (один) экз. в твердом переплете). |
| 13 | Публичные слушания или общественные обсуждения | Публичные слушания проводит уполномоченный орган администрации города Енисейска с участием представителей Подрядчика проекта. Подрядчик проекта готовит доклад, демонстрационные материалы проекта и другие схемы, необходимые для проведения экспозиции и представления на публичных слушаниях с учетом требований Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Енисейска, утвержденного решением Енисейского городского Совета от 24.05.2017 №19-182. |
| 14 | Нормативная правовая и методическая база | Документацию по планировке выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план города Енисейска; - Правила землепользования и застройки города Енисейска; - Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г №20»; - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; - СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*; - РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; - местные нормативы градостроительного проектирования города Енисейска; - иные действующие законы, регламенты, нормы, правила, стандарты. |
| 15 | Утверждение документации по планировке территории Гарантийные обязательства | Глава администрации с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. Подрядчик в случае необходимости, дорабатывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, и предоставляет документацию в соответствии с требованиями п.12 Задания в администрацию города Енисейска, вместе с письменным отчётом, который содержит результаты рассмотрения замечаний и предложений с обоснованием решения о включении (не включении) в проект изменений. Постановление об утверждении документации по планировке территории подлежит опубликованию в средствах массовой информации Утвержденная документация размещается на официальном портале администрации города Енисейска в сети «Интернет». |
| 16 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки (нарушения, отступления от требований муниципального контракта, опечатки, ошибки в текстовых и графических материалах, картах), устраняются подрядчиком за свой счет и в срок, указанный в требовании заказчика, если этот срок является разумным. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения таких недостатков. |

ЗАКАЗЧИК                                                                       ПОДРЯДЧИК

Глава города  Енисейска                                               Директор АО «Гражданпроект»

________________В.В. Никольский                  __________________О.А. Михайленко

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

МК№28-2020-ОКВЭФ от 05.10.20

Шифр: 1235-20.01

Заказчик: 	Администрация г. Енисейска

| Наименование объекта: | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей |
| --- | --- |
| Том IV Положение проекта межевания Обосновывающая часть |

г. Красноярск 2019 г.